Приложение

к Решению Думы ЗАТО Северск

от _15.05.2008_ № __52/9______

## ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

### «РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ, УЛИЦ ГОРОДА, ПОСЕЛКОВ                        И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ

### ЗАТО СЕВЕРСК» НА 2008 ГОД

### (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

#### Северск - 2008

ПАСПОРТ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

### «Ремонт и содержание дорог, улиц города, поселков и внутриквартальных проездов ЗАТО Северск» на 2008 год

| 1. Наименование целевой программы | Целевая программа «Ремонт и содержание дорог, улиц города, поселков и внутриквартальных проездов ЗАТО Северск» на 2008 год (далее - Программа). |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки Программы, дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Распоряжение Главы Администрации ЗАТО Северск от 21.09.2007 № 1176 «О разработке целевой программы «Ремонт и содержание дорог, улиц города и внутриквартальных проездов ЗАТО Северск на 2008 год». |
| 3. Основной разработчик и куратор Программы: | Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск. |
| 4. Цель и задачи Программы | Целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог в результате комплексного подхода к содержанию в нормативном состоянии всех элементов улично-дорожной сети. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - обеспечение сохранности дорожного полотна и качественного функционирования улично-дорожной сети; - повышение безопасности дорожного движения; - создание комфортных условий проживания граждан на внутриквартальных территориях. |
| 5. Сроки и этапы реализации Программы: | 1 этап: разработка проектно-сметной документации - II- IV кварталы. 2 этап: выполнение комплекса работ капитального и текущего характера - II-IV кварталы. |
| 6. Перечень основных мероприятий Программы: | Основными мероприятиями Программы являются: - разработка проектно-сметной документации для последующего капитального ремонта дорог, улиц города, поселков, внутриквартальных проездов и инженерных сооружений; - текущий (ямочный) ремонт дорог, улиц города и внутриквартальных проездов; - расширение внутриквартальных проездов внутри жилых застроек; - капитальный ремонт участка ливневой канализации (проезд Южный); - реконструкция моста через р.Киргизку (с учетом проектно- изыскательских работ). |
| 7. Исполнитель основных мероприятий Программы: | Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск. |
| 8. Объемы и источники финансирования: | Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, составляет 43,33 млн. руб., в том числе: - 15,54 млн.руб. из бюджета ЗАТО Северск; - 27,797 млн.руб. за счет средств бюджета Томской области. |
| 9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Ожидаемые результаты: - текущий ремонт дорожного покрытия на площади 36,22 тыс.м2 ; - продление сроков эксплуатации асфальтобетонного покрытия; - реконструкция моста через р.Киргизку (50%); - расширение 7 участков внутриквартальных проездов; - ликвидация неисправности участка ливневой канализации (проезд Южный); - повышение уровня благоустройства ЗАТО Северск; - улучшение санитарной обстановки ЗАТО Северск; - улучшение архитектурного облика г.Северска и населенных пунктов ЗАТО Северск; - повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств; - повышение уровня комфортности проживания населения. |
| 10. Система организации контроля за исполнением Программы: | Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с Положением о порядке разработки и реализации целевых программ в ЗАТО Северск, утвержденным Постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 08.09.2006 № 2474. |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Статус современного города во много определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Работы                              по благоустройству занимают значительное место в огромном объеме градостроительных работ. Устройство проезжих и пешеходных дорог, в свою очередь, является одним из основных требований в области благоустройства при проектировании генерального плана города.

ЗАТО Северск имеет сложившуюся улично-дорожную сеть, состоящую                   из следующих элементов:

- улично-дорожная сеть г.Северска площадью 876 тыс.м2;

- улично-дорожная   сеть   внегородских   территорий   площадью                          419 тыс.м2;

- внутриквартальные проезды площадью 745 тыс.м2;

- инженерные сооружения (мосты) - 9 шт.

Вопрос ремонта и состояния автомобильных дорог, улиц                                  и внутриквартальных проездов является одной из основных проблем ЗАТО Северск на протяжении последнего десятилетия. Основная причина - стремительный рост числа машин и нехватка средств на проведение ремонтных работ.

Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог и внутриквартальных проездов - 10 лет (ВСН 41-88 Минавтодора РСФСР). Фактически данные работы не проводились в среднем более                 15 лет.

Таблица 1

| Территория | Общая пло- щадь, тыс.м2 | Площадь дорог с отставанием от нормативных сроков капитального ремонта, тыс.м2 | Дороги с износом более 50% | Дороги с износом 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % % |
| Улицы и автодороги г.Северска | 876 | 876 | 535,7 | 61,2 | 106,3 | 12,1 |
| Внутрикварталь-ные проезды | 745 | 745 | 581,0 | 78 | 380 | 51,0 |
| Улицы и дороги внегородских территорий | 419 | 419 | 343,6 | 82,0 | 231,2 | 55,2 |

В связи с отсутствием работ капитального характера для приведения большей части автодорог в нормативное состояние требуется ежегодное проведение значительных объемов ямочного ремонта.

Отдельной проблемой совершенствования автодорожной сети ЗАТО Северск является обследование и приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений (9 мостов). В 2006 году проведено инструментальное обследование двух мостов. Предварительные результаты указывают на их неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние. Необследованные мосты визуально находятся в аналогичном состоянии. Большую часть мостов, по предварительным прогнозам, необходимо реконструировать, так как их техническое состояние и габариты не отвечают требованиям строительных норм, интенсивности                                 и грузоподъемности транспортных средств.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог в результате комплексного подхода к содержанию в нормативном состоянии всех элементов улично-дорожной сети на территории ЗАТО Северск (автомобильных дорог, искусственных сооружений, улиц города и поселков, а также внутриквартальных проездов).

Для достижения поставленной цели в рамках Программы предстоит решить следующие задачи:

- обеспечить сохранность и функционирование улично-дорожной сети;

- повысить безопасность дорожного движения;

- удовлетворить потребности пользователей автомобильных дорог;улучшить комфортность проживания граждан на внутриквартальных территориях;

- начать работы по реконструкции моста через р.Киргизку                            (с выполнением проектно-изыскательских работ).

III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Подробный перечень мероприятий с указанием объемов финансирования, исполнителей и сроков реализации указаны                                   в приложении 1.

Первый этап реализации Программы - разработка проектно-сметной документации планируется выполнить во II-IV кварталах 2008 г.

Второй этап - все работы по текущему (ямочному) ремонту автомобильных дорог, улиц и внутриквартальных проездов, расширению внутриквартальных проездов и ремонту участка ливневой канализации, предусмотренные настоящей Программой, планируется провести в течение мая-октября 2008 г.

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

На реализацию Программы планируется выделение 15539,5 тыс.руб.                      из бюджета ЗАТО Северск и 27797 тыс.руб. из бюджета Томской области (приложение 2).

Перечень мероприятий и объем их финансирования уточняются                   и утверждаются с учетом финансовых возможностей местного и областного бюджетов.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация Программы осуществляется в пределах средств, выделенных на исполнение мероприятий Программы. Общая координация         и оперативное управление исполнением программных мероприятий осуществляется Управлением капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, которое:

1) уточняет объемы средств, необходимых для реализации Программы;

2) проводит открытые конкурсы на выполнение работ по реализации программных мероприятий в пределах средств, выделенных                                    на финансирование Программы в текущем году;

3) при сокращении объемов бюджетного финансирования Программы                        для ее реализации в установленные сроки разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников либо вносит предложения по корректировке Программы;

4) ежеквартально, в течение месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по запросу представляет отчет о реализации Программы       в Комитет экономики Администрации ЗАТО Северск и Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск с пояснительной запиской                    и приложением всех необходимых материалов.

Исполнителем мероприятий Программы являются Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, организующее открытые конкурсы       на выполнение работ по реализации программных мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Дума ЗАТО Северск и Администрация ЗАТО Северск в соответствии с Положением                о порядке разработки и реализации целевых программ ЗАТО Северск, утвержденным Постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск                    от 08.09.2006 № 2474.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результатом реализации Программы будет являться улучшение состояния автодорог, продление сроков эксплуатации асфальтобетонных покрытий, инженерных сооружений и внутриквартальных проездов, повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств.

В рамках Программы будет  начата реконструкция моста через р.Киргизку, ликвидирована неисправность участка ливневой канализации             по проезду Южному, выполнено расширение внутриквартальных проездов              на 7 участках. Кроме того, будет выполнен текущий (ямочный) ремонт                 на площади 36,6 тыс.м2, что позволит сохранить в нормативном состоянии дорожное покрытие на всей территории ЗАТО Северск.

В результате реализации программного проекта в 2008 году удастся                 на всей сети дорог и внутриквартальных проездов упорядочить проведение полной номенклатуры сезонных работ по содержанию и ремонту дорог,              что положит начало сокращению «недоремонта» дорог ЗАТО Северск                              и обеспечению выхода на ежегодные нормативные объемы ремонтных работ.

|  | Приложение 1 к целевой программе «Ремонт и содержание дорог, улиц города, поселков и внутриквартальных проездов» на 2008 год утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от __________ № _______ |
| --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий на 2008 год |
| № п/п | Содержание работ | Объем финанси-рования, тыс. руб. | Испол-нитель |
|  | адреса объектов | общая площадь объекта, м2 | площадь, подлежащая ремонту, м2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1 | г.Северск - улицы и дороги | 876000 | 16290 | 8573,5 | УКС ЖКХ ТиС |
| 2 | Внегородские территории | 419000 | 3850 | 2050 | УКС ЖКХ ТиС |
| 3 | Внутриквартальные проезды | 745000 | 16080 | 7200 | УКС ЖКХ ТиС |
| Итого по разделу I | 2040000 | 36220 | 17823,5 |  |
| II. Капитальный ремонт сети ливневой канализации |
|  | Участок сети ливневой канализации (проезд Южный) | 300 п/м | 300 п/м | 1400 | УКС ЖКХ ТиС |
| Итого по разделу II |  |  | 1400 |  |
| III. Реконструкция инженерных сооружений |
|  | Мост через р.Киргизку (с учетом проектно- изыскательских работ) | 591 | 591 | 20000 | УКС ЖКХ ТиС |
| Итого по разделу III | 591 | 591 | 20000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IV. Расширение внутриквартальных проездов |
|  | Расширение внутриквартальных проездов |  | 1700 (7 шт.) | 2000 | УКС ЖКХ ТиС |
| Итого по разделу V | 2000 |  |
| V. Разработка проектно-сметной документации |
|  | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 2113 | УКС ЖКХ ТиС |
| Итого по разделу VI | 2113 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 43336,5 |  |

|  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к целевой программе «Ремонт и содержание дорог, улиц города, поселков и внутриквартальных проездов» на 2008 год утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от __________ № _______ |
|  | СМЕТА РАСХОДОВ на реализацию целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог, улиц города, поселков и внутриквартальных проездов» на 2008 год |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ, тыс.м2 | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  | всего | бюджет ЗАТО Северск | бюджет Томской области |
| 1 | Текущий (ямочный) ремонт всего, в т.ч.: | 36,22 | 17823,5 | - | 17823,5 |
| 1.1 | Улицы и дороги г.Северска | 16,27 | 8573,5 | - | 87573,5 |
| 1.2 | Внегородские территории | 3,85 | 2050 | - | 2050 |
| 1.3 | Внутриквартальные проезды г.Северска | 16,47 | 7200 | - | 7200 |
| 2 | Капитальный ремонт |  | 3400 | - | 3400 |
| 2.1 | Участок сети ливневой канализации | 1 шт. | 1400 | - | 1400 |
| 2.2 | Внутриквартальные проезды (расширение) | 1700 (7 шт.) | 2000 | - | 2000 |
| 3 | Реконструкция моста через р.Киргизку | 1 шт | 20 000 | 15539,5 | 4460,5 |
| 4 | Разработка проектно- сметной документации | - | 2113 | - | 2113 |
| Всего | 43336,5 | 15539,5 | 27797 |

Визы:

________________ М.Е.Мурашкин

________________ С.С.Клоков

________________ А.И.Парфененко

________________ Е.В.Николаев

________________ Т.Ф.Конькова

________________ А.П.Голубев

________________ С.А.Лашевич

________________ Т.И.Солдатова

________________ В.В.Шевченко

________________ Г.С.Титова

Фадеева Ольга Анатольевна

78 00 22

16.05.2008