Приложение

к Решению Думы ЗАТО Северск

от 21.08.2008	№ 56/7

# Инвестиционная программа

# развития, реконструкции и модернизации

# системы теплоснабжения

# внегородских территорий ЗАТО Северск

# на 2009 − 2011 годы,

# разработанная Муниципальным предприятием ЗАТО Северск «Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство Самусьское»

Северск 2008

Паспорт инвестиционной программы 	3

# Введение 	5

# 1. Краткое описание системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск 	6

# 1.1.Характеристика производственных мощностей системы теплоснабжения .	6

# 1.2.Характеристика сетей теплоснабжения ….	10

# 2. Система программных мероприятий. Оценка потребностей в инвестициях на инновацию, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск на 2009-2011 г.	12

# 3. Технико-экономическое обоснование Программы………………..……......14

# 4. Финансовый план реализации Программы………………….………………17

# 5. Состав, структура финансовых источников………………………………...20

# 6. Система показателей для мониторинга и оценка эффективности инвестиций в систему теплоснабжения МП УК «ЖКХ Самусь».	21

# Приложения:

# Приложение № 1. Сведения о реконструкции, строительстве котельного оборудования и тепловых сетей  на 2009-2011 годы с приложением локальных сметных расчетов, прайс-листов и счетов на оборудование  .	26

# Приложение № 2. Расчет прибыли по теплоснабжению  при реализации по тарифам без надбавки, расчет прибыли по теплоснабжению при реализации по тарифам с учетом надбавки.	38-39

# Приложение № 3. Договор аренды муниципального имущества сетей инженерно-технического обеспечения, зданий и сооружений, используемых в процессе оказания коммунальных услуг  № 1008 от 02.05.2007г.	40

# Приложение № 4. Расчет тепловых сетей, Характеристика тепловых сетей в зимний период………………………………………………………….......56

# Приложение № 5. Приказ РЭК Томской области № 54/358 от 20.09.2007г «О тарифах на тепловую энергию МП УК «ЖКХ Самусь» 	59

# Приложение № 6. Потребность в тепловой энергии жилого фонда по ул.Камышка……………………………………………………………........60

# Приложение № 7. Потребность в тепловой энергии Камышенских РММ…..61

Паспорт инвестиционной программы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа развития, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск на 2009 − 2011 годы, разработанная Муниципальным предприятием ЗАТО Северск «Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство Самусьское» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Решение Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 г. № 27/10 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007-2010 годы». Инвестиционная программа в соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ разрабатывается в целях реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007-2010 годы» как программа финансирования. Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 Техническое задание утвержденное Распоряжением Главы Администрации ЗАТО Северск № 1084-р от 19.08.2008 года. |
| Заказчик Программы | Администрация ЗАТО Северск. |
| Разработчик Программы | МП УК «ЖКХ Самусь». |
| Исполнитель Программы | МП УК «ЖКХ Самусь» и подрядные организации. |
| Цели Программы | Развитие и модернизация системы теплоснабжения поселка Самусь для повышения безопасности, надежности и экономичности теплоснабжения потребителей; Увеличение пропускной способности сетей. |
| Задачи Программы | Обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей поселка; Повышение эффективности использования тепловой энергии; Сокращение потерь теплоносителя в сетях; Повышение оперативности учета расхода тепловой энергии потребителей поселка Самусь. |
| Перечень основных мероприятий | Модернизация котельного оборудования; Модернизация отдельных участков теплотрассы; Строительство блочно-модульной котельной по ул. Камышка. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2009 - 2011 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Сумма инвестиций на 2009-2011 год в рамках Программы – 23648 тыс. руб., источники инвестиций − надбавка к тарифу |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Уменьшение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя; Обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения поселка; Четкий и систематический контроль за тепловыми и гидравлическими режимами работы системы теплоснабжения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи; Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск; Технический контроль осуществляет: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск; Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск; Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Комитет экономики Администрации ЗАТО Северск; МП УК «ЖКХ Самусь» отчитывается перед контролирующими структурами по системным показателям мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры. |

ВВЕДЕНИЕ

МП УК «ЖКХ Самусь» арендует имущество, принадлежащее на праве собственности городскому округу ЗАТО Северск Томской области и находящееся на балансе МБУ ЦМИ – сети инженерно-технического обеспечения, здания и сооружения, оборудование для оказания услуг теплоснабжения согласно договора аренды муниципального имущества № 1008 от 02.05.2007г. (Приложение № 3 к Договору аренды № 1008). Перечень арендуемого имущества представлен в приложении № 1 к данному договору. По договору МП УК «ЖКХ Самусь» обязано выполнять обслуживание и ремонт имущества, разрабатывать производственную программу, подготавливать расчеты и обоснования для рассмотрения и утверждения Программы.

Программа в соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 210−ФЗ разрабатывается в целях реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007-2010 годы» как программа финансирования мероприятий по модернизации систем теплоснабжения.

В период реализации Программы планируется подключение к системе теплоснабжения новых потребителей:

2009 год

1) Детский сад. Ориентировочное теплоснабжение – 400 Гкал в год;

2) Начало строительства 60-ти квартирного благоустроенного жилого дома. Ориентировочное теплоснабжение – 70 Гкал в год.

2010 год

1) Продолжение строительства и частичная сдача 60-ти квартирного благоустроенного жилого дома. Дополнительный рост теплопотребления на 560 Гкал в год.

2011 год

1) Сдача 60-ти квартирного жилого дома. Дополнительный рост теплопотребления на 270 Гкал в год. Общее теплопотребление по дому – 900 Гкал в год.

Таким образом, Программа рассчитана на следующие объемы теплоснабжения:

2009 год – 48 978,46 Гкал;

2010 год – 49 538,46 Гкал;

2011 год – 49 808,46 Гкал.

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО СЕВЕРСК

1.1. Характеристика производственных мощностей системы теплоснабжения

Услуги по теплоснабжению потребителей на территории пос. Самусь и д. Орловка предоставляет МП УК «ЖКХ Самусь». Тепловая энергия вырабатывается на Центральной отопительной котельной пос. Самусь, котельной д. Орловка и закупается у котельной ФГУ «Обское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» (ОГБУВПиС).

Объемы выработанной и отпущенной теплоэнергии всего МП УК «ЖКХ Самусь» в динамике за три года представлены в таблице № 1:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателей | 2006 год (факт) | 2007 год (факт) | 2008 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработано теплоэнергии – всего, Гкал | 62078,51 | 55828,733 | 58087,44 |
|  | Использовано на собственные нужды, Гкал | 1190,218 | 1030,609 | 1389,65 |
| 2. | Получено теплоэнергии со стороны, Гкал | 1549,046 | 2094,051 | 2098,48 |
| 3. | Подано теплоэнергии в сеть – всего, Гкал | 62437,338 | 56892,175 | 58796,27 |
|  | Потери теплоэнергии в сетях, Гкал | 7291,798 | 7505,445 | 10287,81 |
|  | % потерь в сетях | 11,68 | 13,19 | 17,50 |
| 4. | Отпущено теплоэнергии – всего, Гкал | 55145,54 | 49386,73 | 48508,46 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | население | 35500,15 | 35455,84 | 39872,50 |
|  | участки | 1587,75 | 1519,477 | 1746,68 |
|  | сторонние организации | 18057,64 | 12411,413 | 6889,28 |

Основная доля потребления тепловой энергии приходится на население: 2006 год – 64%, 2007 год – 72%, 2008 год – 82%. На 2008 год планируется рост потребления населением в сравнении с 2007 годом – на 12,5%, по сторонним организациям – снижение на 44,5% в связи с установкой счетчиков.

На территории пос. Самусь потребление тепловой энергии обеспечивается Центральной отопительной котельной (установленная тепловая мощность – 25 Гкал/час), а также котельной ОГБУВПиС.

Центральная отопительная котельная пос. Самусь включает в себя 3 котла, работающих на природном газе. Два котла введены в эксплуатацию в 1984 году (мощностью по 6,5 Гкал/час каждый) и один - в 2000 году (мощностью 12 Гкал/час).

Расход топлива по ЦОК пос. Самусь                                       Таблица № 2

| Наименование | 2006г (факт) | 2007г (факт) | 2008г (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Газ, тыс.куб.м | 7880,827 | 7091,630 | 7973,620 |
| Выработано теплоэнергии всего, Гкал | 59827,03 | 53768,043 | 56145,8 |
| Средний расход топлива на выработку одной Гкал тепла, тыс.куб.м | 0,132 | 0,132 | 0,142 |
| Общая сумма расходов на топливо, тыс. руб. | 9600,50 | 9908,72 | 10747,13 |
| Доля расходов на топливо в общих затратах, % | 36,5 | 42,0 | 33,3 |

Долю топливной составляющей в общих затратах в 2008 году планируется снизить в связи с сокращением и оптимизацией затрат по оказанию услуг теплоснабжения.

Реестр центральной отопительной котельной пос. Самусь представлен в таблице № 3.                                                                                         Таблица № 3

| Наименование котельной | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Топливо | Теплопроизводительность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Кол-во жилых домов/квартир, шт./кв. Количество жителей, чел. | Количество зданий и сооружений, шт. | Протяженность тепловых сетей, км/ Диаметр тепловых сетей на выходе из котельной, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная отопительная котельная | ДКВР-10-13 ДКВР-10-13 ДЕ 25-14 | 1 1 1 | 1984 1984 2000 | газ газ газ | 6,5 6,5 12,0 | - - 9,5 | 139/ 1749/ 5630 | 60 | 13,323 км, 273 мм |

Резерв тепловой мощности котельной пос. Самусь составляет 12,64 Гкал/час.

Котельная ОГБУВПиС поставляет для МП УК «ЖКХ Самусь» тепловую энергию в среднем около 2 тыс. Гкал в год.

Котлы центральной отопительной котельной МП УК «ЖКХ Самусь» находятся в аварийном состоянии, срок эксплуатации котлов ДКВР-10-13 – 24 года, при нормативном сроке эксплуатации – 20 лет. Согласно предписаниям органов надзора необходима срочная замена котлов.

На территории пос. Орловка потребление тепловой энергии обеспечивается блочной котельной (установленная мощность 3,8 Гкал/час), включающей 2 котла, работающих на нефти. Котлы введены в эксплуатацию в 2000 году. В котельной установлено 6 единиц насосного оборудования мощность 84 кВт.

Расход топлива по котельной пос. Орловка                                 Таблица № 4

| Наименование | 2006г (факт) | 2007г (факт) | 2008г (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефть, тн | 267,955 | 257,5 | 273,1 |
| Выработано теплоэнергии всего, Гкал | 2251,48 | 2060,69 | 1941,6 |
| Средний расход топлива на выработку одной Гкал тепла, тн | 0,119 | 0,125 | 0,141 |
| Общая сумма расходов на топливо, тыс. руб. | 1491,13 | 1574,48 | 1214,62 |
| Доля расходов на топливо в общих затратах, % | 43,0 | 42,1 | 32,4 |

Долю топливной составляющей в общих затратах в 2008 году планируется снизить до 32,4%.

Реестр отопительной котельной пос. Орловка представлен в таблице № 5

| Наименование котельной | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Топливо | Теплопроизводительность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Кол-во жилых домов/квартир, шт./кв. Количество жителей, чел. | Количество зданий и сооружений, шт. | Протяженность тепловых сетей, км/ Диаметр тепловых сетей на выходе из котельной, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Орловка | КВС-1,9 ЛЖ «ВК-3» | 2 | 2000 | нефть | 1,9х2=3,8 | 1,63 | 4/ 44/ 74 | 1 | 0,891 км 132 мм |

Резерв тепловой мощности котельной пос. Орловка составляет 2,85 Гкал/час.

Данные об износе и остаточной стоимости основных фондов по теплоснабжению, находящихся на балансе МП УК «ЖКХ Самусь» представлены в таблице № 6:

Таблица № 6

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, руб. | Износ, % | Остаточная стоимость на 01.03.2008г, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦОК п.Самусь |
| Машины и оборудование | 34703,39 | 4 | 33478,55 |
| Газопровод |
| Здания | 2899689,34 | 7 | 2685402,78 |
| Передаточные устройства | 12194456,50 | 27 | 8951352,78 |
| Сооружения | 7236811,70 | 27 | 5307784,10 |
| Всего | 22365660,93 | 24 | 16978018,21 |

Как видно из таблицы средний износ основных фондов, находящихся на балансе МП УК «ЖКХ Самусь», составляет 24%.

По прочим основным фондам данными об износе предприятие не располагает, так как все имущество арендуется согласно договора аренды № 1008 от 02.05.2007г. (Приложение № 3 к Договору № 1008). Перечень арендуемого имущества представлен в приложении № 1 к данному договору.

# 1.2.Характеристика сетей теплоснабжения

# Тепловая энергия отпускается на отопление и горячее водоснабжение жилых домов и объектов соцкультбыта пос. Самусь и пос. Орловка по тепловым сетям, выполненным в 2-х трубном исполнении, проложенным надземным способом на низких опорах и частично подземным способом, в непроходных каналах. Сетевая вода подогревается в пароводяных (пос. Самусь) и водоводяных (пос. Орловка) теплообменниках, установленных в зданиях источников теплоснабжения.

На территории пос. Самусь и пос. Орловка установлено 10 центральных тепловых пунктов (ЦТП), включающих 28 насосных агрегатов мощностью до 10 кВт. В 2004г. производилась реконструкция центральных тепловых пунктов. Также установлено 11 индивидуальных тепловых пунктов (МТП – в подвалах жилищного фонда), включающих 37 насосных агрегатов мощностью до 10 кВт.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется из общих тепловых сетей (открытый водозабор).

Все тепловые сети арендуются. Данные по общей протяженности тепловых сетей по источникам теплоснабжения представлены в таблице № 7.

Таблица № 7

| Услов-ный диаметр труб, мм | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- |
|  | пос. Самусь | д. Орловка | ул. Камышка | ВСЕГО |
|  | подземная прокладка | надземная прокладка | ВСЕГО | подземная прокладка | надземная прокладка | ВСЕГО | подземная прокладка | надземная прокладка | ВСЕГО |  |
| 325 | 0,800 |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  | 0,800 |
| 273 | 1,025 |  | 1,025 |  |  |  |  |  |  | 1,025 |
| 219 | 1,385 |  | 1,385 |  |  |  |  |  |  | 1,385 |
| 159 | 0,160 | 0,755 | 0,915 |  |  |  |  |  |  | 0,915 |
| 150 |  |  |  | 0,076 | 0,443 | 0,519 |  |  |  | 0,519 |
| 144 | 0,110 |  | 0,110 |  |  |  |  |  |  | 0,110 |
| 133 | 0,175 | 0,140 | 0,315 |  |  |  |  |  |  | 0,315 |
| 125 |  |  |  |  | 0,033 | 0,033 |  |  |  | 0,033 |
| 114 | 1,097 | 0,630 | 1,727 |  |  |  |  |  |  | 1,727 |
| 100 | 0,105 | 0,120 | 0,225 |  | 0,151 | 0,151 | 0,157 |  | 0,157 | 0,533 |
| 89 | 0,795 | 0,903 | 1,698 |  |  |  |  |  |  | 1,698 |
| 80 |  |  |  |  |  |  | 0,132 |  | 0,132 | 0,132 |
| 76 | 0,5825 | 0,304 | 0,8865 |  |  |  |  |  |  | 0,8865 |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 0,034 |  | 0,034 | 0,034 |
| 57 | 1,4575 | 0,572 | 2,0295 |  |  |  |  |  |  | 2,0295 |
| 52 | 0,020 |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  | 0,020 |
| 50 |  |  |  |  | 0,110 | 0,110 | 0,656 |  | 0,656 | 0,766 |
| 45 | 0,850 | 0,954 | 1,804 |  |  |  | 0,194 |  | 0,194 | 1,998 |
| 40 | 0,168 | 0,075 | 0,243 |  | 0,050 | 0,050 | 0,039 | 0,357 | 0,396 | 0,689 |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 32 | 0,016 | 0,060 | 0,076 |  | 0,028 | 0,028 |  |  |  | 0,104 |
| 27 |  | 0,064 | 0,064 |  |  |  |  |  |  | 0,064 |
| Итого | 8,746 | 4,577 | 13,323 | 0,076 | 0,815 | 0,891 | 1,212 | 0,372 | 1,584 | 15,798 |

Общая протяженность тепловых сетей МП УК «ЖКХ Самусь» - 15,798 км.

Средний срок эксплуатации тепловых сетей – 16 лет, в том числе:

по пос. Самусь – 21 год, по пос. Орловка – 8 лет, по ул. Камышка – 12 лет. По ул. Камышка тепловые сети принадлежат МП УК «ЖКХ Самусь», а услуги теплоснабжения оказывает ОГБУВПиС.

2. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В ИНВЕСТИЦИЯХ НА ИННОВАЦИЮ, ОБНОВЛЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ, МОДЕРНИЗАЦИЮ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО СЕВЕРСК НА 2009-2011 годы

Таблица № 8

| № | Наименование мероприятий | Краткая характеристика проблемы | Ожидаемый результат | Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий всего, тыс.руб., с НДС | Сроки выполнения и стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009г | 2010г | 2011г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация котельного оборудования | Котлы ДКВР 10-13 находятся в аварийном состоянии, срок их эксплуатации 24 года, при нормативном – 20 лет | Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы теплоснабжения | 6359 | 6359 |  |  | Надбавка к тарифу |
| 2 | Модернизация теплотрассы от ЦОК до ТК-1 | Изношенность, срок эксплуатации – 24 года | Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы теплоснабжения, снижение затрат при эксплуатации оборудования после модернизации | 1458 | 1458 |  |  | Надбавка к тарифу |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Модернизация теплотрассы от ТК-1 до ТК-7 | Изношенность, срок эксплуатации – 24 года | Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы теплоснабжения, снижение затрат при эксплуатации оборудования после модернизации | 9164 |  | 7898 | 1266 | Надбавка к тарифу |
| 4 | Строительство блочно-модульной котельной по ул. Камышка | Жилые дома по ул. Камышка подключены к котельной ОГБУВПиС, параметры которой в связи с значительным износом оборудования и ограниченными техническими возможностями не обеспечивают температурный режим для жилых зданий. | Повышение надежности и качества теплоснабжения жилого фонда по ул. Камышка | 6667 |  |  | 6667 | Надбавка к тарифу |
| Всего: |  |  | 23648 | 7817 | 7898 | 7933 |  |

Сумма инвестиций в систему теплоснабжения на 2009-2011 годы составляет 23648 тыс. руб.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Мероприятия данной Программы рассчитаны по трем основным направлениям:

а) модернизация котельного оборудования;

б) модернизация отдельных участков теплотрасс;

в) строительство блочно-модульной котельной по ул. Камышка.

- Модернизация котельного оборудования.

Два котла центральной отопительной котельной пос. Самусь находятся в аварийном состоянии, необходима их срочная модернизация.

Модернизацию одного котла общей стоимостью всего оборудования вместе с монтажными работами 5636 тыс. руб. планируется финансировать за счет средств местного бюджета, переданных в хозяйственное ведение предприятия (арендная плата по основным средствам участка теплоснабжения).

Модернизацию второго котла со всем необходимым оборудованием, монтажом и расходными материалами общей стоимостью 6359 тыс. руб. планируется финансировать за счет надбавки к тарифу.

Экономического обоснования данного направления Программы не требуется, так как его реализация необходима для целей поддержания надежности и качества теплоснабжения потребителей.

- Модернизация отдельных участков теплотрасс.

В данную Программу включена модернизация двух участков теплотрассы:

1-ый участок – от ЦОК до ТК-1 пос. Самусь. Протяженность планируемых к модернизации тепловых сетей – 0,2 км. Работы планируется выполнить в 2009 году. Общая стоимость работ согласно локального сметного расчета – 1458 тыс. руб. с НДС в ценах 2008 года.

2-ой участок – от ТК-1 до ТК-7 пос. Самусь. Протяженность планируемых к модернизации тепловых сетей – 1,41 км. Работы планируется выполнить за 2010-2011 годы (2010 год –  1,21 км сетей, 2011 год –  0,20 км сетей). Общая стоимость работ – 9164 тыс. руб. с НДС в ценах 2008 года.

Источником финансирования данных работ является надбавка к тарифу на услуги теплоснабжения, оказываемые МП УК «ЖКХ Самусь».

Выполнение данных работ является крайне необходимым, так как тепловые трассы находятся в очень изношенном состоянии, срок их эксплуатации 24 года, что приводит к росту потерь тепловой энергии при передаче потребителю.

Модернизация изношенных тепловых сетей приведет к сокращению затрат по их эксплуатации в связи с исключением затрат на их ремонт.

Также частичная модернизация изношенных тепловых сетей при одновременном увеличении объема отпуска тепла в сеть позволит сохранить коэффициент потерь тепловой энергии на прежнем уровне, не увеличивая его – 17,5 %.

Экономического обоснования данного направления Программы не требуется, так как его реализация необходима для целей поддержания надежности и качества теплоснабжения потребителей.

- Строительство блочно-модульной котельной по ул. Камышка

Жилые дома по ул. Камышка подключены к котельной ОГБУВПиС, параметры которой в связи со значительным износом оборудования и ограниченными техническими возможностями не обеспечивают температурный режим для жилых зданий.

Для решения проблемы необходимо строительство блочно-модульной котельной, что приведет к повышению надежности и качества теплоснабжения жилищного фонда по ул. Камышка. Подключение жилых домов к данной котельной планируется, начиная с 2012 года.

Ориентировочная стоимость блочно-модульной котельной по прайс-листу от 03.04.2007г. – 6667 тыс. руб. с НДС. Источником финансирования строительства котельной является надбавка к тарифу на услуги теплоснабжения.

Кроме обеспечения населения по ул. Камышка теплоснабжением надлежащего качества, строительство блочно-модульной котельной позволит в некоторой степени снизить затраты на производство тепловой энергии, так как МП УК «ЖКХ Самусь» не будет приобретать теплоэнергию со стороны по более высоким тарифам поставщиков.

Расчет сокращения затрат на производство тепловой энергии.

(на примере плановых данных  2008 года)                                                    Таблица № 9

| № | Наименование затрат | Теплоснабжение всего до реализации Программы | Теплоснабжение Камышки при строительстве блочно-модульной котельной | Теплоснабжение всего после реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено теплоэнергии всего, Ггал | 48508,46 | 1880,30 | 50388,76 |
| 1. | Прямые затраты, тыс. руб. в т.ч. | 31230,94 | 1292,03 | 32522,96 |
|  | Фонд оплаты труда рабочих, тыс. руб. | 5016,16 | 48,01 | 5064,17 |
|  | ЕСН, тыс. руб. | 1314,24 | 12,58 | 1326,81 |
|  | Топливо, тыс. руб. | 11961,75 | 322,62 | 12284,38 |
|  | Теплоэнергия для Камышки, тыс. руб. | 1632,62 | 0,00 | 0,00 |
|  | количество, Гкал | 2098,48 |  |  |
|  | тариф, руб. /Гкал | 778,00 |  |  |
|  | Амортизация, тыс. руб. | 1261,38 |  | 1261,38 |
|  | Арендная плата по основным средствам, тыс. руб. | 2362,58 | 591,00 | 2953,58 |
|  | Прочие прямые затраты (транспорт, электроэнергия, материалы для обслуживания и др.) | 7682,21 | 317,81 | 8000,03 |
| 2. | Общепроизводственные расходы, тыс. руб. | 2888,69 | 27,65 | 2916,33 |
| 3. | Общехозяйственные расходы, тыс. руб. | 1954,65 | 18,71 | 1973,36 |
|  | ВСЕГО РАСХОДЫ, тыс. руб. | 36074,27 | 1338,38 | 35780,03 |
|  | Себестоимость 1 Гкал, руб. | 743,67 | 711,79 | 710,08 |

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию для потребителей пос. Самусь, пос. Орловка с учетом объемов отпуска с ЦОК, котельной Орловки и котельной ОГБУВПиС:

Vк х Тк + Vмп х Тмп , где

Vк + Vмп

Vк – объем  отпуска по Камышке котельной ОГБУВПиС, Гкал (Приложение № 6)

Тк - тариф на покупку теплоэнергии для Камышки, руб./Гкал.

Vмп – объем отпуска тепла МП УК «ЖКХ Самусь», Гкал

Тмп – себестоимость теплоэнергии по МП УК «ЖКХ Самусь», руб./Гкал.

Средневзвешенный тариф равен:

2098,48 х 778,00 + 48508,46 х 743,67 = 745,09 руб./Гкал.

2098,48+48508,46

Удельная себестоимость производства тепловой энергии с учетом увеличения объемов отпуска теплоносителя в сеть после строительства блочно-модульной котельной по ул. Камышка равна – 710,08 руб./Гкал

Таким образом, сокращение удельных затрат на производство тепловой энергии равно 745,09 – 710,08 = 35,01 руб./Гкал.

Кроме этого, к построенной блочно-модульной котельной в будущем планируется подключение и сторонних организаций расположенных по ул. Камышка, их ориентировочный годовой расход тепла – 1565,6 Гкал (Приложение № 7 к расчету потребности тепловой энергии Камышинских РММ). Это приведет к получению дополнительного дохода от реализации услуг теплоснабжения.

4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансовый план отражает сумму затрат на реализацию Программы, сумму выручки и прибыли от ее реализации. По нему оценивается эффективность вложенных инвестиций.

Сумма инвестиций в систему теплоснабжения на 2009-2011 годы за счет надбавки к тарифу составляет 23648 тыс. руб.

Эффективность вложенных инвестиций можно оценить по показателям:

а) прибыли;

б) рентабельности;

в) срока окупаемости;

г) чистого приведенного дохода.

Финансовый план. Расчет прибыли.                                                                                                                             Таблица № 10

| Период | Тариф на услуги тепло-снаб-жения без учета надбавки руб/Гкал без НДС | Тариф на услуги тепло-снаб-жения с учетом надбавки руб/Гкал без НДС | Себесто-имость отпуска тепла, руб./ Гкал | Объем отпущен-ного тепла тыс.Гкал. | Выручка от реализации по тарифам без надбавки тыс.руб. | Выручка от реализации по тарифам с учетом надбавки тыс. руб | Затраты на реалии-зацию тыс. руб. | Валовая прибыль от реализа-ции по тарифам без надбавки тыс. руб. | Валовая прибыль от реализации по тарифам с учетом надбавки тыс. руб. | Валовая прибыль от надбавки к тарифу, тыс. руб. | Прибыль после уплаты налогов и других обязател. платежей при реализации по тарифам без надбавки, тыс.руб. | Прибыль после уплаты налогов и других обязател. платежей при реализации по тарифам с учетом надбавки, тыс.руб. | Прибыль после уплаты налогов и других обязател. платежей при реализа-ции надбавки, тыс.руб. | Рентабельность при реализации тарифов с учетом надбавки, % | Рентабельность при реализации тарифов без надбавки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (ст.2 х ст.5) | 7 (ст.3 х ст.5) | 8 (ст.4 х ст.5) | 9 (ст.6-ст.8) | 10 (ст.7-ст.8) | 11 (ст.10-ст.9) | 12 | 13 | 14 | 15 ст.10/ст8 х100% | 16 ст.9/ст.8 х100% |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 г. | 788,00 | 788,00 | 743,67 | 48,50846 | 38076,73 | 38076,73 | 36074,27 | 2002,46 | 2002,46 | 0,00 | 1353,44 | 1353,44 | 0,00 | 5,55 | 5,55 |
| В период реализации Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 г. | 841,58 | 976,84 | 794,24 | 48,97846 | 41219,49 | 47844,12 | 38900,63 | 2318,86 | 8943,49 | 6624,63 | 1567,29 | 6044,81 | 4477,52 | 22,99 | 5,96 |
| 2010 г. | 894,60 | 1029,72 | 844,28 | 49,53846 | 44317,29 | 51010,74 | 41824,17 | 2493,13 | 9186,58 | 6693,45 | 1685,08 | 6209,11 | 4524,03 | 21,96 | 5,96 |
| 2011 г. | 950,96 | 1085,94 | 897,47 | 49,80846 | 47366,04 | 54089,00 | 44701,40 | 2664,64 | 9387,60 | 6722,96 | 1801,00 | 6344,98 | 4543,97 | 21,00 | 5,96 |
| Итого на 2009-2011 годы | 148,32538 | 132902,83 | 152943,86 | 125426,20 | 7476,63 | 27517,66 | 20041,03 | 5053,37 | 18598,89 | 13545,52 | 21,94 | 5,96 |

Примечание: Расчет прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей приведен в приложении № 2 к расчету прибыли по теплоснабжению

Расчет срока окупаемости инвестиций.

Срок окупаемости показывает число лет, за которые вложенные инвестиции окупятся через прибыль.

Срок окупаемости = Инвестиции / Прибыль

В нашем случае ежегодный приток денежных средств будет колебаться по годам, поэтому срок окупаемости Программы определим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли.

Срок окупаемости инвестиций, финансируемых за счет надбавки к тарифу:

Срок окупаемости = 23648 тыс. руб. / (13545,52 тыс. руб. / 3 года) = 5,2 года

Таким образом, инвестиции, источником финансирования которых является надбавка к тарифу на услуги теплоснабжения, окупятся через прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных платежей, на 6 год после начала реализации Программы.

Рентабельность.

В период реализации Программы в целях окупаемости инвестиций рентабельность, заложенная в тариф с учетом надбавки на услуги теплоснабжения, составляет в 2009 году – 22,99 %, 2010 году – 21,96 %, 2011 году – 21,00 %. Средняя рентабельность за период реализации Программы – 21,94 %. Рентабельность при реализации тарифов без учета надбавки составляет на 2009-2011 годы – 5,96 %.

Чистый приведенный доход.

Чистый приведенный доход – это разница между приведенным (дисконтированным) доходом (до уплаты налогов) и суммой инвестиций.

Ставка банковского процента – 11%.

NPV= (6624,63/1,11+6693,45/1,112+6722,96/1,113) – 23648 = -7331,54 тыс. руб.

Таким образом за период реализации Программы 2009-2011 годы инвестиции не окупятся и предприятие не получит чистого приведенного дохода.

5. СОСТАВ, СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ

5.1. Расчет надбавки к тарифам на услуги теплоснабжения МП УК «ЖКХ Самусь»

Источником финансирования инвестиций данной Программы является надбавка к тарифу на услуги теплоснабжения.

Надбавка к тарифу на услуги теплоснабжения рассчитывается по формуле:

НТ = И / Q

где:

И – инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунального теплоснабжения, результатом которых является улучшение показателей работы систем коммунального теплоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на отпуск тепла, тыс. руб.

Q – объем отпуска абонентам тепла в период реализации Программы, тыс. Гкал.

При реализации Программы за три года расчетная средняя надбавка к тарифу на теплоснабжение составит:

НТ = 23648 тыс. руб. / (48,97846+49,53846+49,80846) тыс. Гкал = 159,43 руб./Гкал с НДС

По отдельным годам надбавка будет колебаться.

Расчет изменения уровня действующих тарифов с учетом надбавки к ним приведен в таблице № 11.

Расчет надбавки к тарифу и изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Программы

Таблица № 11

| № п/п | Наименование показателя | Период реализации Программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009г | 2010г | 2011г |
| 1 | Действующий тариф – 929,84 руб./Гкал с НДС |  |  |  |
| 2 | Ожидаемый индекс-дефлятор | 1,068 | 1,063 | 1,063 |
| 3 | Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./Гкал с НДС | 993,07 | 1055,63 | 1122,14 |
| 4 | Объемы теплоснабжения, тыс. Гкал | 48,97846 | 49,53846 | 49,80846 |
| 5 | Надбавка к тарифу на услуги теплоснабжения, руб./Гкал с НДС | 159,60 | 159,43 | 159,27 |
| 6 | Тариф с учетом надбавки, руб./Гкал с НДС | 1152,67 | 1215,07 | 1281,41 |
| 7 | Темп прироста тарифа к предыдущему, % | 24,0 | 5,4 | 5,5 |
| 8 | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. | 7817 | 7898 | 7933 |
|  | в том числе по видам мероприятий: |  |  |  |
|  | 1. Модернизация котельного оборудования | 6359 |  |  |
|  | 2. Модернизация теплотрассы от ЦОК до ТК-1 | 1458 |  |  |
|  | 3. Модернизация теплотрассы от ТК-1 до ТК-7 |  | 7898 | 1266 |
|  | 4. Строительство блочно-модульной котельной по ул. Камышка |  |  | 6667 |

Итого надбавка к тарифу на услуги теплоснабжения составит на:

а) 2009 год – 159,60 руб./Гкал с НДС;

б) 2010 год – 159,43 руб./Гкал с НДС;

в) 2011 год – 159,27 руб./Гкал с НДС.

6. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИЙ В СИСТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МП УК «ЖКХ САМУСЬ»

Мониторинг выполнения Программы включает сбор и анализ информации о выполнении показателей Программы.

Для мониторинга используются показатели и индикаторы, приведенные в таблице № 12.

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения Программы

(общие по центральной отопительной котельной пос. Самусь и котельной пос. Орловка).

Таблица № 12

| № п/п | Индикатор мониторинга | Механизм расчета индикатора | Показатель мониторинга | Значение показателя в периоде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 факт | 2007 факт | 2008 план | 2009 прогноз | 2010 прогноз | 2011 прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень потерь, % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | объем потерь, Гкал | 7291,798 | 7505,445 | 10287,8 | 10387,49 | 10506,26 | 10563,52 |
|  |  |  | объем отпуска в сеть, Гкал | 62437,338 | 56892,175 | 58796,27 | 59365,95 | 60044,72 | 60371,98 |
|  |  |  | индикатор, % | 11,68 | 13,19 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| 1.2. | Коэффициент потерь, Гкал/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | объем потерь, Гкал | 7291,798 | 7505,445 | 10287,8 | 10387,49 | 10506,26 | 10563,52 |
|  |  |  | протяженность сетей, км | 15,798 | 15,798 | 15,798 | 15,798 | 15,798 | 15,798 |
|  |  |  | индикатор, Гкал/км | 461,56 | 475,09 | 651,21 | 657,52 | 665,04 | 668,66 |
| 2. | Доступность услуг теплоснабжения для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе центрального теплоснабжения | Отношение численности населения, пользующегося услугами теплоснабжения, к численности населения пос. Самусь, пос. Орловка, д. Кижирово | численность проживающих в пос. Самусь, пос. Орловка, д. Кижирово , в т.ч. частный сектор, пользующийся услугами центрального теплоснабжения, чел | 4905 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 | 4918 |
|  |  |  | численность населения, пользующегося услугами центрального теплоснабжения, чел. | 4604 | 4609 | 4609 | 4609 | 4789 | 4789 |
|  |  |  | индикатор, % | 93,9 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 97,4 | 97,4 |
| 2.2. | Удельное теплопотребление, Гкал/чел. | Отношение объема реализации услуг теплоснабжения к численности населения, получающего услуги | объем реализации услуг теплоснабжения населению, Гкал | 35500,15 | 35455,840 | 39872,5 | 39942,5 | 40502,5 | 40772,5 |
|  |  |  | численность населения, пользующегося теплом, чел. | 4604 | 4609 | 4609 | 4609 | 4789 | 4789 |
|  |  |  | индикатор, Гкал/чел. | 7,71 | 7,69 | 8,65 | 8,67 | 8,46 | 8,51 |
| 3. | Эффективное использование эксплуатируемого имущества |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Индекс модернизации тепловых сетей, % | Отношение модернизированных тепловых сетей к общей протяженности сетей | протяженность модернизированных сетей, км | 0,20 | 0,32 | 0,12 | 0,20 | 1,21 | 0,20 |
|  |  |  | протяженность сетей, км | 15,798 | 15,798 | 15,798 | 15,798 | 15,798 | 15,798 |
|  |  |  | индикатор, % | 1,27 | 2,03 | 0,76 | 1,27 | 7,66 | 1,27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Рентабельность деятельности от реализации по тарифам с учетом надбавки, % | Отношение прибыли от реализации инвестиционной программы к расходам по ее реализации | прибыль предприятия от реализации инвестиционной программы | - | - | 2002,46 | 8943,49 | 9186,58 | 9387,60 |
|  |  |  | расходы предприятия по реализации инвестиционной программы | 29758,55 | 33852,82 | 36074,27 | 38900,63 | 41824,17 | 44701,40 |
|  |  |  | индикатор, % | - | - | 5,55 | 22,99 | 21,96 | 21,00 |
| 4.2. | Уровень сбора платежей, % | Отношение объема средств, собранных за услуги системы теплоснабжения к объему начисленных средств | объем средств, собранных всеми категориями потребителей (население + стор. организации) за услуги систем теплоснабжения, тыс.руб. без НДС | 14676,62 | 17452,40 | 20905,94 | 26340,39 | 28050,34 | 29726,25 |
|  |  |  | объем начисленных средств всем категориям потребителей (население + стор. организации) за услуги систем теплоснабжения, тыс. руб. без НДС | 19456,41 | 17750,90 | 20905,94 | 26340,39 | 28050,34 | 29726,25 |
|  |  |  | индикатор, % | 75,4 | 98,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Источники финансирования Программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций за отчетный период, тыс. руб. в том числе: | 628 | 35 | 1353 | 7817 | 7898 | 7933 |
| 5.1. | Собственные средства, из них: прибыль, направляемая на инвестиции; амортизация | 628 0 628 | 35 0 35 | 1353 1353 - | 7817 7817 - | 7898 7898 - | 7933 7933 - |

Примечание. Показатели мониторинга и индикаторы мониторинга будут утверждены после установления надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения.

Необходимую информацию для мониторинга можно получить из следующей отчетности:

- Отчет о прибылях и убытках и балансовый отчет. Отражаются показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Здесь можно проследить прибыль и просчитать рентабельность реализованной продукции. Получаемая прибыль от реализации услуг не может быть ниже запланированной, иначе срок окупаемости инвестиций будет выше, что снизит их эффективность.

- Отчет о движении денежных средств. Форма № 4. Данная форма отражает движение денежных средств по текущей, инвестиционной, финансовой деятельности. По этой форме можно отслеживать целевое использование инвестиций на выполнение мероприятий Программы. Необходимо контролировать установленные сроки для осуществления инвестиций и реализации мероприятий Программы.

- Форма № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 25.09.2007г № 66. Данная форма дает полную информацию об объемах предоставляемых услуг потребителям, сумме доходов от реализации услуг, сумме расходов по реализации услуг, инвестиционных расходах, фактических объемах финансирования из бюджета на замену изношенных основных фондов, развитие и модернизацию объектов. По этой форме можно анализировать такие показатели, как себестоимость и тариф на услуги теплоснабжения.

- Форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20.11.2006г № 69. Данная форма включает в себя показатели финансового состояния, выручки, себестоимости, прибыли.

- Форма № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20.11.2006г № 69.

- Другие финансовые документы, отражающие доходы и расходы хозяйственной деятельности по теплоснабжению.

Согласовано:

МП УК «ЖКХ Самусь»

______________С. Н. Волков

| Визы: |
| --- |
| ______________А. И. Парфененко |  |
| ______________Е. В. Николаев |  |
| ______________Н. Н. Артеменко |  |
| ______________С. А. Лашевич |  |
| ______________М. Е. Мурашкин |  |
| ______________Г. С. Титова |  |